## Slide 1
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Geometria descrittiva dinamica
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
PIANO PER DUE RETTE PARALLELE
Esercizio 2 – Piano per due rette frontali parallele nel primo diedro
Il disegno di copertina
è stato eseguito
nell’a. s. 2005/06
da
D’Andrea Emanuela
della classe 2C
del Liceo Artistico Statale
«G. Misticoni» di Pescara
per la materia
Discipline geometriche
del corso sperimentale
«Progetto Leonardo»
Insegnante:
prof. Elio Fragassi
Indice
Per accedere alle pagine selezionare il numero
2
3
4
5
Dati geometrici del problema
Primo passo
Secondo passo
Terzo passo
Verifica e risultato
1
Testo dell’esercizio dato in forma scritta da restituire in forma grafica

## Slide 2
PIANO PER DUE RETTE FRONTALI PARALLELE NEL PRIMO DIEDRO
Dati del problema
Torna a Indice
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per due rette frontali parallele collocate nel primo diedro
Siano assegnati i seguenti elementi geometrici tutti collocati nello spazio del primo diedro
Retta frontale r (r’; r”)
Retta frontale s (s’; s”)
Si ricorda che una retta si definisce frontale quando è parallela al piano p2 e obliqua al piano p1
r//s
r’’//s’’
r’//s’
La formalizzazione geometrico-descrittiva della retta frontale assume il seguente aspetto
(rÐp1//p2) // (sÐp1//p2)
Siano assegnate le proiezioni delle due rette frontali r(r', r") ed s(s',s") parallele
r"
r'
s"
s'
lt

## Slide 3
PIANO PER DUE RETTE FRONTALI PARALLELE NEL PRIMO DIEDRO
Passaggio 1
Torna a Indice
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per due rette frontali parallele collocate nel primo diedro
Individuati i piedi delle tracce si determinano le tracce delle rette come punti reali uniti ai piani di proiezione e appartenenti alle rispettive proiezioni delle due rette
(T1rÎr’); (T1sÎs')
(T¥2rÎr”); (T¥2sÎs”)
Da notare che essendo le rette r ed s parallele a p+2 le tracce seconde diventano punti impropri indicati come
(T¥2r) e (T¥2s)
Mi preme ricordare - a tal proposito - che al concetto di punto improprio deve essere sempre associato il concetto di parallelismo tra rette.
Siano assegnate le proiezioni delle due rette frontali r(r', r") ed s(s',s") parallele
r"
r'
s"
s'
lt
T1r
T1s
T2r
¥
T2s
¥
Passo1
Partendo dai piedi delle tracce si definiscono le tracce delle due rette (T1r;T2r) e (T1s;T2s)
¥
¥
Le tracce seconde (T2r;T2s) sono improprie perché le rette r ed s sono parallele a
¥
¥
2
p

## Slide 4
PIANO PER DUE RETTE FRONTALI PARALLELE NEL PRIMO DIEDRO
Passaggio 2
Torna a Indice
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per due rette frontali parallele collocate nel primo diedro
Poiché le tracce seconde delle rette sono improprie la traccia seconda del piano sarà una retta, parallela alle proiezioni di queste, applicata nel punto in cui la t1a interseca la lt
In questo modo si fissano le due tracce del piano.
Siano assegnate le proiezioni delle due rette frontali r(r', r") ed s(s',s") parallele
r"
r'
s"
s'
Passo1
T1r
T1s
T2r
¥
Partendo dai piedi delle tracce si definiscono le tracce delle due rette (T1r;T2r) e (T1s;T2s)
¥
¥
Le tracce seconde (T2r;T2s) sono improprie perché le rette r ed s sono parallele a
p
2
¥
¥
lt
T2s
¥
(T1r +T1s)
Definite le tracce delle due rette collegando
si ottiene il segmento di retta relativo alla traccia del piano a su p1.
Passo2
- Collegando le prime due tracce (T1r+T1s) si ottiene il segmento che costituisce la traccia del piano a.
Essendo le tracceT2 punti impropri significa che la t2a sarà una retta parallela ad r’’ e s’’

## Slide 5
PIANO PER DUE RETTE FRONTALI PARALLELE NEL PRIMO DIEDRO
Passaggio 3
Torna a Indice
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per due rette frontali parallele collocate nel primo diedro
Siano assegnate le proiezioni delle due rette frontali r(r', r") ed s(s',s") parallele
r"
r'
s"
s'
Passo1
T1r
T1s
T2r
¥
Partendo dai piedi delle tracce si definiscono le tracce delle due rette (T1r;T2r) e (T1s;T2s)
¥
¥
Le tracce seconde (T2r;T2s) sono improprie perché le rette r ed s sono parallele a
p
2
¥
¥
lt
T2s
¥
Passo2
- Collegando le prime due tracce (T1r+T1s) si ottiene il segmento che costituisce la traccia del piano a.
Essendo le tracceT2 punti impropri significa che la t2a sarà una retta parallela ad r’’ e s’’
t1a
t2a
Essendo entrambe le tracce seconde punti impropri, il punto di applicazione della (t2a) va caratterizzato sulla lt dove questa si interseca con la (t1a)
Estendendo il segmento (T1r+T1s) su p1 si determina la retta (t1a) mentre (t2a)
si ottiene mediante una retta parallela alle proiezioni r”// s” applicata nel punto unito sulla lt in cui la t1a interseca la lt
L’esercizio si conclude con la verifica di appartenenza delle rette al piano definito
a Î (r // s)
t2a
t1a
Passo3 – Estendendo il segmento (T1r+T1s) si ottiene t1a mentre t2a si dispone parallela a r’’//s’’

## Slide 6
PIANO PER DUE RETTE FRONTALI PARALLELE NEL PRIMO DIEDRO
Verifica
Torna a Indice
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per due rette frontali parallele collocate nel primo diedro
del piano cercato.
Risultato
La verifica grafica, eseguita mediante la condizione di appartenenza, risulta essere congruente sia con il problema geometrico (piano per due rette parallele), sia con l’aspetto descrittivo (ricerca del tipo di piano), sia con l’aspetto rappresentativo (determinazione delle tracce del piano)
Le due rette assegnate r ed s, infatti, appartengono al piano perché le rispettive tracce (due tracce prime e due tracce seconde) appartengono alle omonime tracce del piano (traccia prima di a e traccia seconda di a)
Inoltre le due rette (r, s) sono parallele perché le proiezioni della retta r (r’, r”) sono parallele alle rispettive omonime proiezioni della retta s(s’, s”)
Quindi resta completamente verificata la condizione
a Ì [(r’ // s’); (r” // s”)]
Dallo studio delle tracce del piano possiamo risalire, poi, alla tipologia descrittiva del piano che si caratterizza come “piano generico nel primo diedro” avente le seguenti caratteristiche geometrico-descrittive
(r//s) Î a (Ðp1+ Ðp2+)

## Slide 7
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/
Torna a Indice