## Slide 1
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Geometria descrittiva dinamica
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
RICERCA E DETERMINAZIONE DEL PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO
AD ESSA NON APPARTENENTE IMPOSTATA SULL’INTERSEZIONE TRA DUE RETTE
Il disegno di copertina
è stato eseguito
nell’a. s. 2007/08
da
Cipressi Sarah Jane
della classe 2C
del Liceo Artistico Statale
«G. Misticoni» - Pescara
per la materia
Discipline geometriche
del corso sperimentale
«Progetto Leonardo»
Insegnante:
prof. Elio Fragassi
Indice
Per accedere alle pagine selezionare il numero
1
Esercizio n° 3 – Piano per retta r orizzontale nel primo diedro e punto A nel terzo diedro non appartenente r
3
4
2
5
6
Passaggio 1
Dati geometrici del problema
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggi 4 – 5 – 6 unificati
Verifiche e risultato

## Slide 2
Dati del problema
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
r
r’
r”
ed un punto A(A’;A") nel terzo diedro
A’
A”
A
Siano assegnati una retta orizzontale r(r’;r”;T1r;T2r) collocata nello spazio del primo diedro
¥
T2r
T1r
¥
lt
A'
A"
r'
r''
T
2
r
Siano dati la retta r orizzontale nel I diedro ed il punto A(A';A") nel III diedro non appartenente alla retta r
T1r
¥
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 3
Passo 1
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
Ricordando che una retta si considera generata da:
r =   X 

- 

si sceglie, a piacimento, un punto (X Î r) tale che sia:
(X  r)
(X’’  r’’)
(X’  r’)
lt
A'
A"
r'
r''
T
2
r
Siano dati la retta r orizzontale nel I diedro ed il punto A(A';A") nel III diedro non appartenente alla retta r
T1r
¥
Passaggio 1- si definisce, anzitutto, un punto (X  r)=(X’ r’; X’’ r’’)
X'
X"
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 4
Passo 2
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
lt
A'
A"
r'
r''
T
2
r
Siano dati la retta r orizzontale nel I diedro ed il punto A(A';A") nel III diedro non appartenente alla retta r
T1r
¥
Passaggio 1- si definisce, anzitutto, un punto (X  r)=(X’ r’; X’’ r’’)
X'
X"
Per legare la retta orizzontale r assegnata (collocata nel primo diedro) al punto dato A (collocato nel terzo diedro) si definisce il segmento AX con le relative proiezioni come sintetizzato di seguito:
A’’X’’
A’X’
AX
Passaggio 2- Collegando A’X’ e A’’X’’ si determinano le proiezioni del segmento appartenente alla retta s
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 5
Passo 3
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
s
T1ss’
T2ss’’
Si estende, poi, il segmento convertendolo nella retta s, cui appartiene, della quale si determinano tutti gli elementi rappresentativi: due proiezioni s(s’;s’’) e le due tracce (T1s; T2s) come di seguito
s” A’’X’’
s’  A’X’
lt
A'
A"
r'
r''
T
2
r
Siano dati la retta r orizzontale nel I diedro ed il punto A(A';A") nel III diedro non appartenente alla retta r
T1r
¥
Passaggio 1- si definisce, anzitutto, un punto (X  r)=(X’ r’; X’’ r’’)
X'
X"
Passaggio 2- Collegando A’X’ e A’’X’’ si determinano le proiezioni del segmento appartenente alla retta s
s’
s’’
T
2
s
T
1
s
Passaggio 3- Si definisce la retta s(s’;s’’;T1s;T2s ) contenente il segmento AX(A’X’;A’’X’’)
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 6
Passi 4 – 5 – 6 unificati
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
lt
A'
A"
r'
r''
T
2
r
Siano dati la retta r orizzontale nel I diedro ed il punto A(A';A") nel III diedro non appartenente alla retta r
T1r
¥
Passaggio 1- si definisce, anzitutto, un punto (X  r)=(X’ r’; X’’ r’’)
X'
X"
Passaggio 2- Collegando A’X’ e A’’X’’ si determinano le proiezioni del segmento appartenente alla retta s
s’
s’’
T
2
s
T
1
s
Passaggio 3- Si definisce la retta s(s’;s’’;T1s;T2s ) contenente il segmento AX(A’X’;A’’X’’)
Collegando le tracce seconde delle due rette si determina la traccia del piano su p2
T2r + T2s
t2a
Considerando impropria la traccia T1r della retta data la traccia del piano cercato su p1 verrà caratterizzata dalla retta applicata su T1s e parallela alla proiezione r’ della retta assegnata
¥
t1a
T1r + T1s
¥
Le due tracce passano sulla lt per lo stesso punto unito
t2a
t1a
Passaggi 4-5-6-Unendo le tracce (T1s+T1r) si ha t1a, mentre le due tracce ( + ) generano t2a
T2s
T2r
¥
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 7
Verifica
del piano cercato.
Risultato
La verifica grafica, eseguita mediante la condizione di appartenenza, risulta essere congruente sia con il problema geometrico (piano per r orizzontale nel I diedro e A nel III diedro), sia con l’aspetto descrittivo (ricerca del tipo di piano), sia con l’aspetto rappresentativo (ricerca delle tracce del piano)
I due elementi assegnati r ed A, infatti, appartengono al piano perché per il punto A passa la retta s che interseca la retta r nel punto X comune alle due rette.
Di conseguenza restano verificate le seguenti due leggi dell’appartenenza.
Quindi resta completamente verificata la condizione
a Ì [(r  s Ì (A  r))]
Dallo studio delle tracce del piano possiamo risalire, poi, alla tipologia descrittiva del piano che si caratterizza come “piano generico nel primo diedro” avente le seguenti caratteristiche
geometrico-descrittive
a (p1  p2)
(A)
perché
(A  s  )
Esemplificazione grafica della ricerca e definizione di un piano passante per una retta orizzontale nel primo diedro ed un punto A nel III diedro non appartenente alla retta
PIANO PASSANTE PER UNA RETTA ED UN PUNTO AD ESSA NON APPARTENENTE RISOLTO COME INTERSEZIONE TRA RETTE
Torna a Indice

## Slide 8
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/
Torna a Indice